## Slide 1: Tema 1: Fundamentos
Sistema Operativo
Procesos e hilos
Conceptos básicos sobre hardware
Conceptos básicos sobre Sistemas Operativos
Modelos de Diseño

## Slide 2: Tema 1: Fundamentos
Sistema Operativo
Procesos e hilos
Conceptos básicos sobre hardware
Conceptos básicos sobre Sistemas Operativos
Modelos de Diseño

## Slide 3: Sistema Operativo
Definición SO: Software que facilita el uso de un sistema informático
  Constituye la interfaz entre usuarios y sistema
  Constituye la interfaz entre aplicaciones y sistema:
    Proporciona un entorno que simplifica el desarrollo y explotación de aplicaciones
Núcleo del Sistema operativo:
  Capa software que se coloca sobre hardware y que proporciona una interfaz con un mayor grado de abstracción
Hardware
Núcleo Sistema Operativo
Notes: Los objetivos del SO son simplemente reducir los costes de explotración:
  Hacer que la máquina sea fácil de usar
  Reducir costes de desarrollo de aplicaciones
  Reducir costes de
  Conseguir que el funcionamiento del hardware sea lo más eficiente posible

## Slide 4: Estructura de un Sistema Informático
Hardware
Núcleo
Intérprete de Comandos
Programas de Órdenes
Programas de Ayuda
Herramientas del Sistema
Compilador
Herramientas de Desarrollo
Montador de Enlaces
Depurador
IDE
Facturación
Videojuegos
Navegador
Correo
Configuración y Administración
Aplicaciones
Gestor de dispositivos
Gestor de dispositivos
…
Notes: IDE (Integrated Development Environment): Herramienta de desarrollo que comprende el compilador (traduce de lenguaje de alto nivel a código intermedio) + montador de enlaces (genera un ejecutable a partir de uno más archivos con código intermedio genera alguna forma de archivo ejecutable) + depurador (herramienta que permite ejecutar una aplicación paso a paso, inspeccionar variables, fijar puntos de ruptura, etc, etc). Eclipse es un buen ejemplo de IDE.
El núcleo del sistema es una capa software sobre cuya interfaz se ejecutan los procesos
  La interfaz que ofrecería el hardware a los programas de usuario sería tremendamente compleja de utilizar
  El núcleo del SO eleva el nivel de abstracción que el sistema ofrece a los programas de usuario y a los propios usuarios, permitiendo un uso mucho más eficiente
Los gestores de dispositivos (también conocidos como drivers) pueden pertenecer al núcleo o ser externos a éste. Son especiales desde el punto de vista que, como se verá en su capítulo correspondiente, contienen el código dependiente de dispositivos.

## Slide 5: Tema 1: Fundamentos
Sistema Operativo
Procesos e Hilos
Conceptos básicos sobre hardware
Conceptos básicos sobre Sistemas Operativos
Modelos de Diseño

## Slide 6: Proceso
Proceso = programa en ejecución
  Si se ejecuta dos o más veces un mismo programa: procesos distintos
  Un proceso puede pasar a ejecutar otro programa y sigue siendo el mismo proceso
Abstracciones proporcionadas por núcleo:
  Cada proceso tiene su propio espacio de memoria
  El núcleo proporciona mecanismos de comunicación y sincronización e identificación
  Un proceso puede crear otros procesos
  Un proceso puede solicitar asignación de recursos del sistema
Notes: Para el sistema operativo, un proceso es un objeto del sistema que encapsula:
  Un espacio de memoria. Cada proceso tiene su propio espacio lógico de direcciones de memoria, que normalmente empieza por la dirección 0. Estas direcciones lógicas se traducen por hardware a direcciones físicas de memoria, que son las que finalmente salen al bus de direcciones hardware. Cada proceso sólo es capaz de acceder a su propio espacio de memoria, por lo que se encuentra completamente aislado del resto de los procesos.
  *Al menos* una secuencia de ejecución (Vése “hilos”, más adelante en este capítulo)
  Un conjunto de recursos asignados a dicho proceso. Los recursos pueden ser software (archivos, estructuras de datos) o hardware (dispositivos).
Dado que los procesos se encuentran completamente aislados entre ellos (un proceso no puede acceder a direcciones de memoria de otro proceso) el núcleo debe proporcionar mecanismos de comunicación y coordinación entre procesos para aquellos casos en los que varios procesos colaboren en algún tipo de actividad.

## Slide 7: Proceso
Objetivo multiprogración: aprovechamiento de los procesadores
  Intel Core i7 6950X: Ejecuta 317.900 MIPS (una instrucción se ejecuta aproximadamente en 3,14x10-12 segundos)
  Tiempo de transferencia típico unidad SSD: 0,2ms (2,0x10-4s)
¡Mientras el dispositivo transfiere, el procesador puede ejecutar 635,8 millones de instrucciones!
Notes: MIPS= Millones de Instrucciones Por Segundo
Los dispositivos operan en tiempos que están unos seis órdenes de magnitud por encima de los tiempos que tardan los procesadores en ejecutar sus instrucciones. Esto quiere decir que si por ejemplo un proceso solicita una operación que dependa de un dispositivo, el procesador que está usando dicho proceso debería ser capaz de hacer algo útil durante ese tiempo. Gracias a la multiprogramación, el procesador puede ejecutar código de otros procesos.
NOTA: Velocidades de ejecución de los distintos procesadores: https://en.wikipedia.org/wiki/Instructions_per_second#Timeline_of_instructions_per_second

## Slide 8: Proceso
Abstracción: se supone que cada proceso tuviera un procesador virtual que ejecuta instrucciones a velocidad uniforme
P1
P2
P3
P4

## Slide 9: Proceso
Comportamiento real: se reparte entre los procesos el tiempo de cada procesador
  Los procesos alternan periodos de ejecución con periodos de inactividad
P1
P2
P3
P4

## Slide 10: Proceso
Estados mínimos por los que pasa un proceso
Planificador de procesos: componente del núcleo encargado de repartir el tiempo de los procesadores entre los procesos
PREPARADO
ACTIVO
activación
BLOQUEADO
bloqueo
fin de bloqueo
apropiación
Notes: Estado Activo: un proceso está en este estado cuando está ejecutando instrucciones (dispone de un procesador)
Estado Bloqueado: un proceso está en este estado cuando está esperando que se complete una operación bloqueante, la cual se define a su vez como una operación que puede necesitar para completarse un tiempo muy superior en orden de magnitud al tiempo que tarda el procesador en ejecutar una instrucción. Ejemplos de operación bloqueantes puede ser:
  Una entrada por teclado del usuario
  Un retardo de una décima de segundo
  Una lectura de un archivo
  Una sincronizaión con otro proceso
  Operación bloqueante: operación que puede requerir un tiempo muy superior en orden de magnitud al tiempo de ejecución de una instrucción.
Estado preparado: Es el estado en que se encuentra un proceso que para activarse sólo necesita que el planificador le asigne un procesador. Es por ejemplo el estado en que se encuentra un proceso en el periodo de tiempo que transcurre desde que termina una operación bloqueante a la cual esperaba, hasta que el planificador le vuelve a asignar un procesador.
Planificador de procesos: Es el componente del núcleo que aplica algún tipo de algoritmo de reparto de tiempo entre los procesos en ejecución. Decide qué proceso se activa en cada momento

## Slide 11: Proceso
Consecuencias:
Tiempo que tarda en ejecutarse un proceso  tiempo consumido de CPU
  Una misma actividad puede tardar distintos tiempos en distintas ejecuciones
Operaciones que dependan del tiempo: deben realizarse mediante primitivas del sistema
  En concreto: esperas activas ¡PROHIBIDAS!
…
int retardo = 15000;
while (retardo > 0)
retardo--;
…
Notes: Espera activa: esperar que algo ocurra, haciendo repetidas comprobaciones por programa. Ejemplo, un bucle de espera (para implementar un retardo)
Los bucles de espera están prohibidos porque
  No sirven de nada: en distintas ejecuciones pueden generar distintos retardos
  Malgastan tiempo de CPU

## Slide 12: Hilos
Supongamos un proceso que realiza dos actividades paralelizables. ¿Sería interesante convertirlo en dos procesos?
A
B
A
B
¿
?
Si más de un procesador: siempre es interesante
Si solo un procesador: una actividad puede aprovechar los tiempos de bloqueo de la otra
Notes: Para que lo segundo sea cierto, es imprescindible que al menos una de las actividades se bloquee ocasionalmente

## Slide 13: Hilos
Problema: dependencias entre actividades
  Seguramente, compartirán variables, estructuras de datos…
  Acceso a dichos recursos mediante mecanismos de IPC:
    Complicado
    Ineficiente
A
B
A
B

## Slide 14: Hilos
Solución: implementar actividades A y B mediante hilos
Hilo: secuencia de ejecución dentro de un proceso
Comparten todos los recursos del proceso:
  Espacio de memoria
  Archivos abiertos
  Código
  …
A
B
Primitivas provistas por SO:
  Creación de hilos
  Destrucción de hilos
  Sincronización entre hilos
NO se implementan:
  Mecanismos de protección entre hilos (del mismo proceso)
  Mecanismos de comunicación entre hilos (del mismo proceso)
Notes: No se implementan mecanismos de protección entre hilos del mismo proceso puesto que si un hilo destruye trabajo de otro hilo, es problema del programador: no compromete estabilidad del sistema
No se implementan mecanismos de comunicación entre hilos del mismo proceso pues no es necesario: comparten todo el espacio de memoria de su proceso al cual pueden acceder directamente.

## Slide 15: Hilos
PROCESO: Objeto del sistema que encapsula…
  Uno o más hilos
  Un espacio de memoria (compartido por todos sus hilos)
  Un conjunto de recursos hardware/software asignados
Planificador planifica hilos, en lugar de procesos
Algunos lenguajes de programación incluyen soporte para hilos:
  ADA
  JAVA
  Python

## Slide 16: Tema 1: Fundamentos
Sistema Operativo
Procesos e Hilos
Conceptos básicos sobre hardware
Conceptos básicos sobre Sistemas Operativos
Modelos de Diseño

## Slide 17: Conceptos básicos sobre hardware
Organización básica de un ordenador
El procesador. Modos de ejecución
Interrupciones y Excepciones
Memoria
Acceso a dispositivos
Unidades de almacenamiento
Interfaz de usuario
Arranque del Sistema
Terminología de redes

## Slide 18: Conceptos básicos sobre hardware
Organización básica de un ordenador
El procesador. Modos de ejecución
Interrupciones y Excepciones
Memoria
Acceso a dispositivos
Unidades de almacenamiento
Interfaz de usuario
Arranque del Sistema
Terminología de redes

## Slide 19: Organización básica de un ordenador
BUS
procesador
Adaptador Teclado
Memoria
Adaptador ratón
Adaptador Pantalla
DMA
Controlador unidades disco
…
procesador
…
Memoria
local
Memoria
local
Notes: Ordenador consta de uno o más procesadores, circuitos de memoria y dispositivos de entrada salida conectados a través de un Bus
Bus: conjunto de líneas digitales por el que se transfiere la información, en grupos de 8, 16, 32 o 64 bits.
Si hay un un dispositivo de acceso directo a memoria (DMA) la información también puede fluir directamente de los dispositivos a memoria y viceversa.
Tres tipos de líneas: líneas de direcciones, de datos y de control.
En la mayoría de los sistemas, por cuestiones de eficiencia, no existe un único bus, sino que hay buses especializados en la conexión de dispositivos.
Procesadores: puede haber un único procesador, o varios procesadores. A su vez, cada procesador suele ser normalmente multinúcleo. Cada procesador, puede tener su propia memoria local.
Memoria: Puede ser local a un procesador, o compartida por todos los procesadores del sistema.
En este tipo de sistema, se distinguirá sólo dos tipos: RAM (volátil) y ROM (no volátil)
Existen distintos tipos de memoria de sólo lectura en función de la tecnología que utilicen (PROM, EPROM, EEPROM)
La cantidad de memoria que es capaz de direccionar un sistema se calcula elevando 2 al número de líneas de direcciones existente en el bus (lo cual, normalmente, viene impuesto por el procesador).
Muy frecuentemente, en el sistema no se instala toda la memoria que este es capaz de direccionar.
Dispositivos: se conectan al bus (si bien pueden usar un bus específico para ellos). La CPU puede acceder a ellos o bien mediante instrucciones específicas de acceso a dispositivos (acceso mapeado en entrada/salida, habitual por ejemplo de los procesadores Intel) o bien accediendo a ellos como si fueran posiciones de memoria (acceso a mapeado en memoria, habitual en los procesadores Motorola).

## Slide 20: Conceptos básicos sobre hardware
Organización básica de un ordenador
El procesador. Modos de ejecución
Interrupciones y Excepciones
Memoria
Acceso a dispositivos
Unidades de almacenamiento
Interfaz de usuario
Arranque del Sistema
Terminología de redes

## Slide 21: El procesador: modos de ejecución
Contiene un conjunto de registros de 8, 16, 32 o 64 bits
  Estado del procesador = valores de sus registros
Instrucciones: realización de operaciones aritméticas, lógicas o de movimiento de datos
  Los operandos pueden ser registros o posiciones de memoria
Al menos dos modos de ejecución:
  Supervisor: ejecución sin restricciones
  Usuario: se restringe la ejecución de instrucciones que puedan acceder a recursos del sistema
Si en modo usuario se intenta ejecutar instrucción privilegiada:
  Excepción
  Se ignora
Notes: Instrucción privilegiada: instrucción que solo puede ser ejecutada cuando el procesador está en modo supervisor.
En la práctica, la mayoría de los procesadores tienen modos intermedios entre supervisor y usuario
Paso de modo supervisor a usuario: arbitrario
Paso de modo usuario a supervisor: mediante una interrupción
La CPU arranca siempre en modo supervisor

## Slide 22: El procesador: modos de ejecución
Utilidad: construir un sistema operativo robusto:
  Núcleo usa procesador en modo supervisor
  Todo lo demás: modo usuario
Hardware
Núcleo
Proceso de usuario
Notes: El objetivo de estos modos es poder construir un Sistema operativo robusto. Para ello, lo que se hace es garantizar que el procesador estará en modo supervisor solo cuando esté ejecutando código del núcleo del Sistema operative, y estará en modo supervisor en cualquier otro momento, en particular, cuando ejecuta código de los procesos.
De esta forma, se fuerza que la única forma que los procesos tengan de interactuar con el hardware sea a través del núcleo del Sistema operative, impidiéndose por el hardware cualquier acceso de mandera directa al hardware por parte de los procesos.
Si por ejemplo un proceso quiere leer datos de un archive, que se encuentra en una unidad del Sistema, el proceso solicita la operacion de lectura al núcleo y este accede al hardware (primera animación).
Si por el contrario, el proceso quisiera saltarse al núcleo y pretendiese accede diretamente al hardware de la unidad (por ejemplo, porque desea leer datos de un archive sobre el cual no tiene derecho de lectura), al detectar el procesador el intent de ejecución privilegiada estando en modo usuario, se generaría una excepción que transferiría el control al núcleo (segunda animación). De esta forma, el núcleo sería informado del intento por parte del proceso, y podría actuar en consecuencia (probablemente, abortando el proceso).

## Slide 23: Conceptos básicos sobre hardware
Organización básica de un ordenador
El procesador. Modos de ejecución
Interrupciones y Excepciones
Memoria
Acceso a dispositivos
Unidades de almacenamiento
Interfaz de usuario
Arranque del Sistema
Terminología de redes

## Slide 24: Interrupciones y excepciones
Interrupción = alteración en secuencia de ejecución de instrucciones. Causas:
  Interrupción hardware
  Excepción
  Ejecución de instrucción de petición de interrupción (INT, TRAP)
Tratamiento:
  CPU termina de ejecutar instrucción actual
  Se almacena estado de CPU en la pila
  CPU pasa a modo supervisor
  Determina dirección SSI (normalmente: tabla de vectores)
  Salta a SSI
  Al retornar de SSI: se restaura estado (y modo de ejecución)
  Se prosigue ejecución por siguiente instrucción
Notes: Interrupción hardware: cambio de estado en una de las líneas de entrada de interrupción del procesador. Se utiliza para atender a los dispositivos.
Excepción: ocurrencia de un error durante la ejecución de una instrucción: instrucción privilegiada en modo usuario, fallo de protección, división por cero, instrucción no válida, etc.
Instrucciones de interrupción: permiten simular por software la ocurrencia de una interrupción. Suelen llevar como parámetro un número identificador de la interrupción a producir.
Para determinar la dirección de la SSI normalmente se usa una tabla de vectores de interrupción que se indexa con el nº de la interrupción. Cada interrupción tiene un número que viene determinado por la línea de interrupción que ha cambiado de estado, por el código de la excepción ocurrida, o por el nº de interrupción que tiene como operando la instrucción de interrupción

## Slide 25: Conceptos básicos sobre hardware
Organización básica de un ordenador
El procesador. Modos de ejecución
Interrupciones y Excepciones
Memoria
Acceso a dispositivos
Unidades de almacenamiento
Interfaz de usuario
Arranque del Sistema
Terminología de redes

## Slide 26: Memoria
Pirámide de memoria: De manera abstracta podemos representar los distintos tipos de memoria como una pirámide:
Regs.
Procesador
Cachés Procesador
Memoria
Unidades locales (SSD, HD)
Sistemas de archivos remotos y
Almacenamiento en la nube
+ tamaño
+ velocidad
Notes: En la cima de la pirámide tenemos los registros del procesador que emplean las instrucciones. Son muy pocos (del orden de la decena) pero se accede a ellos como parte de la ejecución de la instrucción, con lo que su tiempo de acceso se podría considerer inmediato. Los compiladores se encargan de generar código que durante los cálculos mantengan en registros los datos más frecuentemente usados durante los mismos.
Los caches del procesador (los procesadores pueden tener varios niveles de caches, además de caches separados para datos y código) son una memoria de tipo asociativo que emplea el procesador para mantener los datos o las instrucciones que ha usado en el pasado reciente y más probablemente espera necesitar en el futuro inmediato. Al estar integrado dentro del procesador su tiempo de acceso es muy rápido, del mismo orden de magnitud que la velocidad de funcionamiento del procesador. Su tamaño suele ser de unos pocos Megabytes.
La memoria es la memoria de tipo RAM del Sistema. Su velocidad de acceso suele estar al menos un orden de magnitud por debajo de la del procesador (los procesadores típicos funcionan en torno a los 3Ghz, y los Sistemas de memoria típicos funcionan sobre los 600Mhz). Su tamaño suele ser muy superior en orden de magnitude a las caches de los procesadores, pues lo normal es que su tamaño se mida en Gigabytes.
Las unidades de almacenamiento, típicamente unidades de estado solido, magnéticas, o unidades externas RAID tienen a su vez un tamaño muy superior a la memoria, pues lo normal es que su tamaño se mida en Terabytes, pero su tiempo de acceso está muchos órdenes de magnitude por debajo de la memoria, pues dichos tiempos están en el orden de ilisegundos.
En ultimo lugar, los Sistemas de archivos accedidos a través de la red pueden tener un tamaño virtualmente ilimitado, pero en contrapartida, su tiempo de acceso puede ser muy alto al venir afectado por la latencia de red, la cual, no necesariamente tiene por qué ser local. En esta categoría entrarían por ejemplo las unidades de almacenamiento en la nube.
En este capítulo nos centraremos en el nivel de Memoria (click)

## Slide 27: Memoria
Funcionamiento de la memoria: Array de bytes
Se accede a cada posición de memoria mediante una dirección (índice)
Primera dirección de memoria: 0
Última dirección de memoria: depende de memoria instalada
Se puede transferir en cada acceso 1, 2, 4 u 8 bytes
Recordemos de Tema 1, epígrafe 2…
¿ ?
Notes: A continuación, vamos a ver una técnica hardware que permite realizar una traducción de direcciones lógicas a direcciones físicas y que permite (entre otras cosas) de una forma muy sencilla que cada proceso tenga su propio espacio de direcciones de memoria.

## Slide 28: Memoria
28
Espacio de memoria paginado:
Cada proceso ve su espacio lógico de direcciones
El procesador traduce al espacio físico de direcciones
Traductor divide las direcciones lógicas en
  nº de página
  desplazamiento
00…0
FF…F
Espacio Físico de Direcciones
desplazamiento
Página
Dirección Lógica
desplazamiento
Marco
Dirección Física
Traductor Dinámico de Páginas
0
k
k+1
n
0
k
k+1
n
00…0
FF…F
Espacio Lógico de Direcciones
…
} 2k

## Slide 29: Memoria
29
Espacio de memoria paginado (cont.)
La traducción se lleva a cabo mediante una tabla de páginas
Tabla de páginas se indexa por nº página y proporciona nº de marco
desplazamiento
2
Dirección Lógica
desplazamiento
12
Dirección Física
Marco | P | A | M | …
8 | 1 | 1 | 0 | …
1204 | 1 | 0 | 1 | …
12 | 1 | 1 | 1 | …
- | 0 | - | - | …
… | … | … | … | …
0
1
2
3
Notes: Contenido básico de la tabla de Páginas:
  Bit P: Bit de Presente. Indica si la página está cargada en un marco en memoria. En caso de no estarlo (P=0), esto genera una excepción que ha de ser tratada por el núcleo del sistema operativo. Será respondabilidad del núcleo localizar el contenido de la página, donde quiera que esté, buscar un marco libre, cargar la página en dicho marco, y actualizar la tabla de páginas.
  Bit A: Bit de página accedida. El traductor pone automáticamente a 1 el bit de página accedida de cada página cada vez que accede a ella. Será responsabilidad del sistema operativo bajar dicho bit cuando lo considere oportuno (se utiliza en memoria virtual, más adelante se explicarán los algoritmos que usan este bit).
  Bit M: Bit de página modificada. El traductor pone automáticamente a 1 el bit de página modificada de cada página cada vez que se modifica su contenido. Será responsabilidad del sistema operativo bajar dicho bit cuando lo considere oportuno.
En la tabla de página suelen haber más cosas, como otro bit para marcar las páginas de solo lectura

## Slide 30: Memoria
30
Espacio de memoria paginado (cont.)
Tamaño de la tabla de páginas: determinado por…
  tamaño del espacio de direcciones
  tamaño de la página
Si espacio de direcciones = 4Gb y tamaño de página = 4K: ¡1M entradas!
La tabla de páginas se encuentra EN MEMORIA
Inconvenientes:
  Cada acceso a memoria: implica dos accesos
    Uno a tabla de páginas
    Otro a la dirección física resultante
Solución: TLB (Translation Lookaside Buffer)
Notes: La TLB es una memoria asociativa (cuyos accesos son indexados, en lugar de directos) de forma que se usa como clave para indexar dicha memoria el número de página y se obtiene como resultado el número de marco, si dicha información está almacenada en la TLB. En caso de no estarlo, se realiza inevitablemente el acceso a la memoria externa, pero de manera automática el traductor guarda en la TLB el número de marco (usando el número de página como clave de indexación) para que la próxima vez que se vuelva a usar dicha página se pueda obtener el marco de la TLB, sin necesidad de acudir a memoria. Si la TLB se llena, el propio procesador se encarga de ir reutilizando aquellas entradas que llevan más tiempo sin usarse.

## Slide 31: Memoria
31
Espacio de memoria paginado (cont.)
Para que cada proceso tenga su propio espacio de memoria independiente:
  Cada proceso tiene su propia tabla de páginas
  Idea:
desplazamiento
pagina
Marco | P | …
8 | 1 | …
1204 | 1 | …
12 | 1 | …
- | 0 | …
… |  | …
0
1
2
3
Dirección
0AFF00
100700
108800
FFA100
…
0
1
2
3
Tabla de procesos
Tabla de páginas
desplazamiento
marco
Dirección Física
PID
Notes: De esta forma, cada proceso puede tener su página 0, lo cual significa que puede empezar a numerar sus direcciones lógicas a partir de la dirección 0 de memoria

## Slide 32: Memoria
32
Gracias a la paginación…
Cada proceso sólo ve su propio espacio lógico de direcciones
Dicho espacio está compuesto por direcciones consecutivas, aunque los marcos asignados al proceso no sean consecutivos
¡Se puede ejecutar un proceso sin necesidad de tener cargadas todas sus páginas!
Notes: En efecto, un proceso no tiene por qué tener cargadas todas sus páginas para poder a ejecutarse. Se hecho, comienza a ejecutarse sin tener cargada ni una sola página, y las páginas se cargan bajo petición.

## Slide 33: Memoria
33
Memoria virtual: Los procesos comienzan su ejecución sin necesidad de transferir ninguna de sus páginas a memoria
  Inicialmente, todas las páginas “no presentes”
  Por cada fallo de página, el núcleo busca la página y se carga en cualquier marco libre:
Marco | P | …
 |  | …
 |  | …
 |  | …
 |  | …
… | … | …
0
1
2
3
Tabla de páginas
Espacio Físico de Direcciones
Espacio Lógico de Direcciones
00…0
FF…F
…
…
…
…
…
15
32
313
0
0
0
0
-
-
-
-
0
1
2
1
1
1
1
15
32
313
-
0
3
¿ ?
15
Notes: La carga de páginas bajo demanda consiste en que al comenzar la ejecución de un proceso no se transfiere incialmente ninguna página a memoria. Todas las páginas del proceso comienzan estando “no presentes”, y el proceso comienza a ejecutar su primera instrucción (frecuentemente, esta se encuentra en la dirección 0 del proceso) sin ninguna página en memoria.
Supongamos un proceso que dispusiera solamente de tres marcos (los marcos 15, 32 y 313) para ejecutarse. El espacio lógico de memoria del proceso, no obstante, iría de la dirección lógica 0 hasta el final de su mapa lógico de memoria (posiblemente, todos los bits de la dirección a 1).
Supongamos que el proceso intenta acceder a su página 0 (click). Esta página no está presente (bit P=0), con lo que (click) se produce una excepción de fallo de página. Esta excepción es tratada por el administrador de memoria del sistema operativo, el cual elige uno cualquiera de los marcos libres ¿qué tal el 15? (click) para cargarla y la transfiere a dicho marco, actualizando a continuación la entrada de la página 0 en la tabla de páginas, que pasa a tener asignado el marco 15 (click) y estar presente (P=1, click)
Antes o después, el proceso terminará haciendo referencia a otra página, muy probablemente, la página 1 (click). La secuencia es idéntica: al no estar presente (P= 0) se produce una excepción de fallo de página (click), se elige un marco libre (por ejemplo el 32) para cargarla, y se actualiza la tabla de páginas (click y click). De manera similar, cuando posteriormente se accesda a la página 2 (click), esta se cargaría en el marco libre que queda, el 313 (click), actualizándose la tabla de páginas en consecuencia (click y click).
Lo divertido viene cuando una vez ocupados los tres marcos de los que disponemos, se hace referencia a una nueva página, la 3 (click). ¿Dónde ponemos esta página? (click) Lo que se hace en dicho caso es aplicar algún tipo de criterio que nos permita elegir alguna página que vaya a tardar un tiempo en ser necesaria (por ejemplo, la 0 es probable que cumpla esa condición). Vamos a quitar dicha página del marco que ocupa (click) dejando libre dicho marco (la página 0 por tanto, deja de estar presente, con lo que se actualiza la tabla de páginas) (click) y la página 3 se escribe en dicho marco (click), actualzando la entrada correspondiente a dicha página en la tabla de páginas indicando que está presente en dicho marco (click).

## Slide 34: Conceptos básicos sobre hardware
Organización básica de un ordenador
El procesador. Modos de ejecución
Interrupciones y Excepciones
Memoria
Acceso a dispositivos
Unidades de almacenamiento
Interfaz de usuario
Arranque del Sistema
Terminología de redes

## Slide 35: Acceso a los dispositivos
Para SO son cajas negras capaces de:
  Recibir órdenes
  Transferir información
  Informar sobre su estado
Controlador: Interfaz electrónica del dispositivo
Posibilidad más simple: específico para ordenador y dispositivo
procesador
BUS
controlador
electromecánica
dispositivo
Notes: El controlador gobierna el funcionamiento del dispositivo y recibe órdenes del procesador

## Slide 36: Acceso a los dispositivos
Adaptador:
  Dispositivo cuya función es servir como elemento de conexión a otros dispositivos
  Proporciona interfaz estándar, que normaliza:
    características mecánicas
    características eléctricas
    protocolos
BUS
adaptador
electromecánica
adaptador
control
ordenador
interfaz
dispositivo
Notes: Adaptador en placa:
  No es más que un dispositivo, cuya función es permitir el acceso a otro dispositivo.
  Insertado normalmente en bus
  Función: enviar/recibir a través de la interfaz estándar
Adaptador de dispositivo: simétrico a adaptador en ordenador
Control de dispositivo:
  Recibe y ejecuta órdenes
  Informa sobre su estado
Ejemplos de interfases estándar: USB, RS-232, SCSI, SATA, PATA, etc.
Una curiosidad sobre el origen del nombre “bluetooth” : http://culturizando.com/nota-curiosa-el-origen-vikingo-de/

## Slide 37: Acceso a los dispositivos
Acceso a los dispositivos: registros de control
  Un dispositivo puede tener múltiples registros
  Tipos de registros:
    Registros de Órdenes (pueden ser de configuración o de comando)
    Registros de estado
    Registros de lectura/escritura
  Pueden estar mapeados en memoria o en espacio de E/S
  Cada registro tiene asignada una dirección
procesador
BUS
controlador
F000
3B00
7000
Memoria compartida con dispositivo (no confundir)
Direcciones registros dispositivo
Notes: Registros de órdenes:
  Registros de selección de modo: se establecen antes de empezar a usar el dispositivo
  registros de comandos: se escriben en ellos los códigos de los comandos que acepta el dispositivo para ordenar las distintas operaciones.
Registros de estado: expresan el estado actual del dispositivo. Cada bit o grupo de bits tiene un significado
registros de lectura/escritura: en ellos se escribe o de ellos se leen los datos a transferir. Actúan como buffers de lectura o escritura (de un único dato, claro), permitiendo la transferencia continuada
Si están mapeados en espacio de entrada/salida, se deben usar instrucciones específicas (priviliegiadas) para acceder a ellos (IN, OUT).

## Slide 38: Acceso a los dispositivos
Gestión de dispositivos por sondeo:
  Se lee registro de estado hasta que cambie de valor:
Los dispositivos informan de sus cambios de estado…
  Cambiando el valor de su registro de estado
  Generando una interrupción
… por tanto se pueden gestionar
  Por sondeo
  Por interrupciones
ordenar_lectura();
estado= leer_estado();
while(estado!= LECTURA_OK)
estado= leer_estado();
dato= leer_dato();
Notes: La gestión de dispositivos por sondeo consiste en ordenar una operación y tras ello, realizar una espera activa sobre el registro de estado del dispositivo hasta que nos informe de que la operación se ha completado (o ha fallado, en el ejemplo de la diapositiva, solo se considera que termine exitosamente).
Como ya se indicó en Tema 1, las esperas ocupadas están terminantemente prohibidas en un Sistema multiprogramado, a menos que tengamos la garantía de que va a ser muy corta en relación con el tiempo de ejecución de las instrucciones (lo cual es extremadamente improbable)

## Slide 39: Acceso a los dispositivos
Gestión de dispositivo por interrupciones
  Dispositivo tiene salida de interrupción que se conecta a entrada de interrupción del procesador
  Cuando cambia de estado: genera interrupción
  Subrutina de servicio de interrupción trata dicho cambio de estado
procesador
IRQ0
IRQ
Si hay múltiples dispositivos:
  Uso de un PIC (Programable Interrupt Controller)
  Uso de MSI (Message Signaled Interrupt)
procesador
IRQ0
IRQ
IRQ
IRQ
…
Notes: El PIC es un dispositivo con N entradas de interrupción (una para cada dispositivo) y una salida de interrupción. Genera una interrupción cuando uno cualquiera de los dispositivos de entrada produce interrupción, y dispone de un registro de estado en el que se puede consultar qué dispositivo ha generado la interrupción
MSI permite usar un número mucho mayor de dispositivos. Permite además que la asignación de interrupciones pueda ser dirigida por software, siendo este uno de los atributos asociados a cada dispositivo (hacer click)
Más info sobre MSI en https://en.wikipedia.org/wiki/Message_Signaled_Interrupts

## Slide 40: Acesso a los dispositivos
Gestor de dispositivo
Software de E/S independiente de dispositivo
Software de E/S en espacio de usuario
SSI
Driver
Administración de Archivos (Sistema de Archivos)
Biblioteca de funciones
Arquitectura del subsistema de E/S:
Notes: Software de Entrada/Salida en espacio de usuario:
  Suele consistir en una biblioteca de funciones que aporta un mayor grado de abstracción sobre el API del SO
Software de Entrada/Salida independiente de dispositivo:
  Dota de estructura de sistema de archivos a la información contenida en los dispositivos
  Gestiona el espacio libre y ocupado en el dispositivo
  Trata errores del sistema de archivo
  Homogeiniza dispositivos
  Denominación uniforme de dispositivos
  Protección de archivos y dispositivos
  Tamaño de bloque independiente de dispositivo
  Hace independiente el hecho de que el dispositivo sea de bloques o de caracteres
  Asigna y libera dispositivos
Gestor de dispositivo:
  Gestiona normalmente todos los dispositivos de un mismo tipo.
  Contiene el código dependiente de dispositivo
  Acepta peticiones abstractas del nivel superior, convirtiéndolas a peticiones concretas que se traducen en comandos para el dispositivo, y programa dichos comandos en el dispositivo (programando también si es oportuno el controlador de DMA.
  Supervisa el correcto funcionamiento del dispositivo, tratando los errores que puedan ocurrir
Subprogramas de Interrupción (SSI):
  El nivel de SSI de manera lógica pertenece a gestor de dispositivo, si bien se puede considerar como un subnivel separado por ejecutarse en núcleo
  Atienden las interrupciones generadas por los dispositivos
  La forma en la que se atienden depende de la estrategia seguida por cada SO:
    Desde realizar el tratamiento completo, hasta
    Avisar a hardware que la interrupción ha sido aceptada e informar a nivel superior

## Slide 41: Conceptos básicos sobre hardware
Organización básica de un ordenador
El procesador. Modos de ejecución
Interrupciones y Excepciones
Memoria
Acceso a dispositivos
Unidades de almacenamiento
Interfaz de usuario
Arranque del Sistema
Terminología de redes

## Slide 42: Unidades magnéticas
¡Vídeo de ejemplo!
Notes: Constan de una o más placas circulares que giran alrededor de eje
Cada placa puede tener una o dos caras magnetizables
Por cada cara, un cabezal de lectura/escritura
Todos los cabezales se mueven de forma solidaria (peine)

## Slide 43: Unidades magnéticas
Organización de la información:
Cilindro: conjunto de pistas con el mismo número
Pistas: coronas concéntricas, divididas en sectores
Sector: unidad mínima de transferencia
Modos de direccionamiento:
CHS (Cylinder, Head, Sector) : disco es un array tridimiensional de sectores
LBA (Linear Block Address): Disco es un vector de sectores

## Slide 44: Unidades magnéticas
44
Realización de una transferencia
Ta=
[Tm]
+ Tb
Tb= nTc + Th
+ Tr
+ Tx
Tm[1s..5s]
Tc[0,1ms..0,3ms]
Th[3ms..20ms]
Tr  3ms (9.600rpm)
Tx  78µs (9.600rpm,80 sectores)
¡No me cuadra con los tiempos de catálogo!
Notes: Supóngase que se desea transferir el sector rojo (click). Para ello, es necesario:
  Tiempo de arranque del motor (Tm): si el disco no está girando, es necesario que el motor se ponga en marcha y estabilice su velocidad. Tiempos típicos de arranque del motor son entre 250 y 500 milisegundos
  Tiempo de búsqueda de cilindro (Tb): tiempo necesario para desplazar las cabezas lectoras desde el cilindro en el que se encuentran actualmente y colocarse de manera estable sobre el cilindro que contiene el sector a transferir.
    Tb=nTc + Th, donde n es el número de cilindros a saltar, y Tc es el tiempo medio necesario para saltar entre dos cilindros consecutivos. Th es un factor de inercia. Tiempos típicos pueden ser Tc [0,1, 0,3] ms, y Th [3, 20] ms.
  Demora de rotación (Tr): Es el tiempo transcurrido desde que los cabezales están situados y estable sobre la pista destino, hasta que el sector buscado se coloca su comienzo justo debajo de las cabezas lectoras. Depende por tanto del tiempo de rotación, y su media será la mitad de una rotación. Por ejmplo, para un disco de 9.600 RPM, vale aproximadamente 3 ms.
  Tiempo de transferencia (Tx): tiempo que necesita el sector para pasar entero por debajo de las cabezas lectoras. Depende también del periodo de rotación, pero en este caso su valor es exacto, y es el periodo de rotación dividido entre el nº de sectores. Por ejemplo, para el disco de 9600 rpm, si tiene 80 sectores, es aproximadamente 78μs.
  Nótese que hay dos tiempos que dependen del periodo de rotacion. Eso implica que a mayor rpm, mejores prestaciones, pero no podemos subir arbitrariamente el rpm de un disco pues aumentaríamos la velocidad de transferencia del cabezal, y es dicho ancho de banda lo que determina el nº de rpm.

## Slide 45: Unidades magnéticas
OPTIMIZACIONES:
Tiempo de búsqueda: es muy eficiente transferir sectores consecutivos:
  Si están en la misma pista, Tb=0, Tr= 0
  Si pistas consecutivas, Tb= Tc
  Accesos aleatorios: el driver puede ordenarlos para mejorar tiempo total de servicio
Demora de rotación:
  Transferir los sectores en el mismo orden en que pasan
  ¡Incluso transferirlos por adelantado!
Tiempo de transferencia:
  Reserva de bloques (caché o buffer de disco)

## Slide 46: Unidades de estado sólido
SSD= Solid State Drive
Tenología empleada: NAND Flash
Estructura del hardware:
Controlador
Buffer
(DRAM)
Array de memorias Flash
Interfaz
(Compatible HD, normalmente SATA)
SSD
Notes: El controlador gestiona las operaciones de escritura y escritura al dispositivo y ofrece una interfaz compatible con la de los discos magnéticos
El buffer es una memoria DRAM que actúa como almacenamiento intermedio entre el controlador y el array de memorias Flash, ya que las operaciones de escritura son lentas. Se transfieren bloques de datos que se almacenan en varias celdas flash (equivalente a bloques de disco).
El array de memorias flash constituye el almacenamiento propiamente dicho.
El dispositivo utiliza un condensador para retener energía suficiente como para volcar el buffer en el array de memorias en caso de pérdida repentina de la alimentación, manteniendo así la integridad de los datos.

## Slide 47: Unidades de estado sólido
Técnica de escritura y lectura:
  Interfaz de cada celda flash: serie 8/16 bits
  Un sector se escribe en paralelo disperso en varias celdas
  Para escribir, la celda debe estar vacía (de lo contrario, hay que borrarla previamente)
Array de memorias Flash
sector
Notes: Dado que la interfaz de una celda Flash es serie (8/16 bits), Para conseguir un mejor rendimiento, se escribe o se lee sobre varias celdas simultáneamente, dividiendo los tiempos de transferencia por el número de celdas que se paralelizan.
El dispositivo utiliza un condensador para retener energía suficiente como para volcar el buffer en el array de memorias en caso de pérdida repentina de la alimentación, manteniendo así la integridad de los datos.

## Slide 48: Unidades de estado sólido
Particularidades unidades SSD:
Amplificación de la escritura:
  Tamaño típico del “sector”: 4KB
  Para escribir, hay que borrar previamente
  Las celdas no se pueden borrar individualmente:
    agrupadas en unidades de borrado
    Tamaño típico de la unidad de borrado: 128KB-256KB
    El borrado de un sector, puede afectar a otros sectores
    Si ya hay otros sectores en la misma unidad de borrado, hay que preservarlos:
    escritura= lectura+borrado+modificacion+escritura

## Slide 49: Unidades de estado sólido
Wear Leveling:
Algunos archivos se actualizan con mucha frecuencia
  Sus sectores se reescriben una y otra vez: DESGASTE
Wear Leveling dinámico:
  Interfaz usa números lógicos de sector y establece una relación con los números físicos de sector en el momento de la escritura:
LBA
0
1
2
3
…
Sector
0
1
2
3
…
SSD
Hardware
Archivos que no se reescriben:
  Sus sectores no tienen desgaste
Wear Leveling estático:
  Igual que Leveling dinámico, pero periódicamente se mueven también los sectores que no se reescriben.
Notes: Wear Level Dinámico:
Se diferencian números lógicos de sector (LBA, los números que maneja el sistema de archivos) de números físicos de sector (los números que maneja la unidad internamente)
A cada sector lógico se le asocia un sector físico en el momento de la escritura
Si se reescribe un sector lógico, se le reasigna un nuevo sector físico. De esa manera, se evita reescribir el sector que usaba y se distribuye la utilización entre más sectores en la unidad
Si hay archivos que no se reescriben nunca: sus sectores nunca se reescriben
  Consecuencia: dos tipos de sectores en la unidad: los que casi nunca se reescriben (casi sin uso) y los que se reescriben (con uso)
Para evitar este efecto, se usa el Wear Leveling estático. Este funciona igual que el dinámico, pero ocasionalmente mueve también sectores que no se reescriben. De esta manera, el uso se distribuye de manera más homogénea a lo largo de todos los sectores del dispositivo.
El Wear Leveling, sea del tipo que sea, en las unidades SSD se suele implementar por hardware.

## Slide 50: Unidades de estado sólido
COMANDO TRIM:
Si sectores grabados en una unidad de borrado ya no están en uso, no es necesario leerlos y regrabarlos
  Reduce impacto de amplificación de la escritura
  Esta información es desconocida por la unidad
TRIM: Comando aceptado por las unidades SSD
  Mediante este comando la unidad es informada de qué sectores dejan de estar en uso
Soportado de forma nativa por:
  Linux a partir de núcleo 2.6.33
  Windows a partir de Windows 7
  Mac OS X a partir de versión 10.7 (Lion)
Notes: TRIM es un comando soportado por la unidad, y que por tanto debe se reconocido (soportado) también por el sistema operativo
La información sobre qué sectores dejan de estar en uso no se dispone ni siquiera a nivel de gestor de dispositivo. Es el nivel de software de E/S independiente de dispositivo (Administrador de Archivos) quien dispone de dicha información. Por tanto, esta característica de la unidad afecta al nivel superior del software de E/S.

## Slide 51: Conceptos básicos sobre hardware
Organización básica de un ordenador
El procesador. Modos de ejecución
Interrupciones y Excepciones
Memoria
Acceso a dispositivos
Unidades de almacenamiento
Interfaz de usuario
Arranque del Sistema
Terminología de redes

## Slide 52: Interfaz de Usuario
Dos tipos totalmente distintos de terminal:
  Terminales externos
  Terminales internos (consola)
Terminales externos:
Sistema autónomo conectado a través de algún tipo de sistema de comunicaciones
BUS
procesador
Interfaz comunicaciones
Memoria
Notes: El sistema de comunicaciones puede ser puerto serie, o más habitualmente, una red de ordenadores
El terminal puede ser un equipo pensado para su uso sólo como terminal (vt100, por ejemplo) o más frecuentemente, un PC ejecutando software de emulación de terminal (telnet, cliente ssh, cliente xwin)
Terminal hace mayor parte del trabajo:
  Envía caracteres
  Muestra texto/gráficos en pantalla
  Recibe comandos para presentaciones elaboradas
  Etc…

## Slide 53: Interfaz de Usuario
Terminales internos (consola)
Se trata de tres dispositivos independientes:
  Pantalla
  Teclado
  Ratón
Fuertemente relacionados entre ellos
BUS
procesador
Adaptador Teclado
Memoria
Adaptador ratón
Adaptador Pantalla

## Slide 54: Adaptador de pantalla (GPU)
El adaptador barre un área de memoria que representa el contenido de la pantalla (memoria de video)
Memoria de video puede estar en
  Adaptador
  Memoria principal
Interpretación memoria: depende de modo de video
  Texto
  Gráfico
BUS
procesador
Memoria
Adaptador Pantalla
m. video
Notes: En el modo gráfico, la memoria de video puede llegar a ser de gran tamaño. De ahí que algunos sistemas, por abaratar, usen memoria principal (adaptadores con memoria compartida).
La memoria, aunque vaya integrada en adaptador, es accesible desde el espacio de memoria del procesador
Operación:
  Iniciar modo
  Escribir memoria compartida
  Registros de control: solo para
    Leer estado
    Configuración
  El controlador:
    Sincroniza la imagen
    controla el haz de barrido
    genera los caracteres en modo texto
    Determina color y brillo de cada pixel
    etc.

## Slide 55: Teclado
Dispone de un microcontrolador que explora el array de teclas n veces por segundo
Al pulsar una tecla:
  Genera un evento de tecla pulsada
  Proporciona scancode de tecla
Al soltar una tecla:
  Genera un evento de tecla liberada
  Proporciona scancode de tecla
Aplicación: detectar combinaciones de teclas
Conversión scancode ↔ carácter: en gestor de teclado
e04d
Notes: Aclaración sobre qué significa “genera evento”: Si el teclado fuese interno, por “generar evento” entenderíamos que el controlador genera una interrupción, y el scancode se puede leer en el registro de lectura del teclado. Por el contrario, la mayoría de los ordenadores utilizan teclados externos conectados mediante USB o similar. En dicho caso, “genera un evento” significa que por el controlador USB se recibe el scancode de la tecla pulsada o liberada

## Slide 56: Ratón
Su controlador genera un evento por cada cambio de estado:
  Pulsación de una tecla
  Liberación de tecla
  Desplazamiento
Por cada evento, proporciona:
  Vector de desplazamiento
  Estado de teclas
Gestor de ratón:
  Mueve un cursor por la pantalla
  Los adaptadores de video suelen disponer de cursores hardware de ratón
  Procesa los clicks
Notes: Idénticas consideraciones al teclado en cuanto a lo que significa “generar un evento”. Lo normal es que envíe la información asociada al evento por USB o Bluetooth.

## Slide 57: Conceptos básicos sobre hardware
Organización básica de un ordenador
El procesador. Modos de ejecución
Interrupciones y Excepciones
Memoria
Acceso a dispositivos
Unidades de almacenamiento
Interfaz de usuario
Arranque del Sistema
Terminología de redes

## Slide 58: Arranque del sistema
Arranque del sistema = secuencia de operaciones que tras el encendido llevan la máquina a un estado usable
Pasos:
  Procesador realiza inicialización interna que termina transfiriendo control a una dirección determinada
  En dicha dirección puede haber…
    Si sistema operativo en ROM: el sistema operativo (ir a paso 5)
    Si sistema operativo no en ROM: el cargador hardware
  Cargador hardware: realiza…
    Inicialización mínima: determina características y correcto funcionamiento del sistema
    Determina dispositivo de carga del sistema operativo
    Lee de dicho dispositivo el cargador software
  →
Notes: El cargador hardware se llama así por estar implementado por el fabricante del hardware
Utilidad de cargador hardware/cargador software: mayor flexibilidad. El cargador software trata con las particularidades de su sistema operativo

## Slide 59: Arranque del sistema
  Cargador software (pertenece a SO): carga el sistema operativo y le transfiere el control una vez cargado
  Inicialización del sistema operativo:
    Se crean estructuras de datos del sistema operativo
    Comprobación detallada del sistema: detección de nuevos dispositivos, comprobación del sistema de archivos, etc.
    Se cargan los componentes opcionales que procedan del SO
    Se crea uno o más procesos de inicio de sesión
    Tras iniciar sesión, se crea un proceso intérprete de comandos (texto o gráfico)

## Slide 60: Conceptos básicos sobre hardware
Organización básica de un ordenador
El procesador. Modos de ejecución
Interrupciones y Excepciones
Memoria
Acceso a dispositivos
Unidades de almacenamiento
Interfaz de usuario
Arranque del Sistema
Terminología de redes

## Slide 61: Terminología de redes
Dirección IP: Dirección que identifica a cada ordenador o dispositivo en internet o en una red privada
  Dos tipos de direcciones:
    IPv4 (direcciones de 32 bits)
    IPv6 (direcciones de 128 bits)
  Rangos de direcciones IPv4 en notación CIDR:
    Formato: xxx.xxxx.xxxx.xxxx/n
    n = Número de bits que se usan para la máscara de red
    Hay disponibles por tanto 32-n bits para hosts
  En IPv4, los siguientes rangos de direcciones se usan para redes privadas:
    10.0.0.0 a 10.255.255.255 (Clase A, 24 bits para hosts)
    172.16.0.0 a 172.31.255.255 (Clase B, 20 bits para hosts)
    192.168.0.0 a 192.168.255.255 (Clase C, 16 bits para hosts)
  En IPv6, las direcciones privadas comienzan por FD
Notes: MAC= Medium Access Control
CIDR= Classless Inter-Domain Routing

## Slide 62: Terminología de redes
Adaptador de red: Dispositivo que permite conectar un ordenador a una red
  Si un sistema está conectado a más de una red, necesita un adaptador por red
Dirección MAC: Dirección que identifica a un adaptador de red dentro de una red local
  Se usan 48 bits (6 bloques de dos caracteres hexadecimales)
Notes: MAC= Medium Access Control

## Slide 63: Terminología de redes
Switch (conmutador de red): Dispositivo que conecta múltiples segmentos de red, pasando selectivamente información de un segmento a otro
Notes: MAC= Medium Access Control

## Slide 64: Terminología de redes
Router (enrutador): Dispositivo o sistema que conecta varias redes. Típicamente, conecta una red privada con el exterior
Gateway (pasarela): Router con capacidad de conectar redes que usan distintos protocolos. Frecuentemente se usa este término como sinónimo de router.
Notes: MAC= Medium Access Control

## Slide 65: Tema 1: Fundamentos
Sistema Operativo
Procesos e Hilos
Conceptos básicos sobre hardware
Conceptos básicos sobre Sistemas Operativos
Modelos de Diseño

## Slide 66: Conceptos básicos sobre Sistemas Operativos
Llamadas al sistema
Usuarios
Archivos
Intérprete de commandos
Interfaces gráficas de usuario

## Slide 67: Conceptos básicos sobre Sistemas Operativos
Llamadas al sistema
Usuarios
Archivos
Intérprete de commandos
Interfaces gráficas de usuario

## Slide 68: Llamadas al sistema
Llamada al sistema: petición que hace un proceso al sistema operativo para obtener algún tipo de servicio
API (Aplication Programming Interface):
  Interfaz que el sistema operativo presenta a los programas
  Compuesta por el conjunto de todas las llamadas al sistema soportadas
  API’s estandarizadas: POSIX (Portable Operating System Interface)
  API’s propietarias: WIN32, WinFX
Formas de implementación:
  Mediante rutinas
  Mediante interrupciones
  Mediante instrucciones específicas

## Slide 69: Llamadas al sistema
Implementación mediante rutinas
Por cada llamada al sistema, una rutina que la implementa
Primera dificultad: ¿en qué direcciones están?
Soluciones: (Para simplificar: un único punto de entrada)
  Punto de entrada en dirección fija
    ¡Los programas dependen de esta dirección!
  Punto de entrada en dirección apuntada por una variable
    ¡Los programas dependen de la dirección de dicha variable!
  Programas hacen referencia a punto de entrada mediante una variable conocida por montador de enlaces (Ej: CALL SYS)
    ¡Si cambia de versión de SO, hay que reenlazar los programas!
Segunda dificultad: ¿paso a modo supervisor?
Notes: Nótese que la rutina de entrada al sistema operativo es una rutina externa a los programas
Uno de los parámetros (normalmente un registro) indica qué servicio del sistema operativo se invoca
Los demás parámetros dependerán del tipo de servicio solicitado

## Slide 70: Llamadas al sistema
Implementación mediante interrupciones
Punto de entrada único al que se accede mediante una interrupción
  Punto de entrada se coloca en cualquier dirección de memoria
  Para efectuar llamada al sistema, se usa instrucción INT n
  En el vector n de interrupción: dirección punto de entrada
Al realizar una llamada:
  Se pasa a modo supervisor
  Hardware determina dirección de punto de entrada
  Código del SO se ejecuta en modo supervisor
  Al retornar, se restaura modo de ejecución previo a llamada

## Slide 71: Llamadas al sistema
Implementación mediante interrupciones (cont.)
Ventajas:
  Independencia de los programas respecto a ubicación de punto de entrada en memoria
  Conmutación implícita a modo supervisor
Inconvenientes:
  Para cada llamada al sistema el hardware realiza todas las comprobaciones y acciones que se llevaría a cabo para una interrupción: ¡muchas se podrían simplificar!

## Slide 72: Llamadas al sistema
Implementación mediante instrucciones específicas
Algunos procesadores disponen de instrucciones específicas para la construcción de llamadas
  ¡Simplificación de la implementación por interrupciones!
Ejemplo: en arquitectura IA32:
  Instrucciones SYSCALL y SYSRET
  Información sobre el punto de entrada en registro STAR (SYSCALL/SYSRET Target Address Register)
  Reduce a la cuarta parte la cantidad de trabajo necesario por parte del procesador para efectuar llamada/retorno

## Slide 73: Conceptos básicos sobre Sistemas Operativos
Llamadas al sistema
Usuarios
Archivos
Intérprete de commandos
Interfaces gráficas de usuario

## Slide 74: Usuarios
Usuarios = personas autorizadas a usar el sistema
Se mantiene asociación entre cada proceso y su usuario propietario
  Es el usuario quien determina los derechos del proceso a acceder a recursos del sistema
Identificación de usuario: UID (normalmente numérico)
Posibilidad de definir grupos de usuario
  Grupos identificados por GID (normalmente numérico)
  Derechos del proceso: determinados por [UID, GID]

## Slide 75: Conceptos básicos sobre Sistemas Operativos
Llamadas al sistema
Usuarios
Archivos
Intérprete de commandos
Interfaces gráficas de usuario

## Slide 76: Archivos
Archivo = conjunto de información
Organización jerárquica basada en directorios y subdirectorios
Archivos frecuentemente residen en dispositivos
Identificación de dispositivos: dependen de sistema
  Letras de unidad: C:, D:, etc.
  Archivo especial: /dev/fd0, /dev/hda, etc.
Se proporcionan mecanismos de protección del sistema de archivos

## Slide 77: Conceptos básicos sobre Sistemas Operativos
Llamadas al sistema
Usuarios
Archivos
Intérprete de commandos
Interfaces gráficas de usuario

## Slide 78: Intérprete de comandos
Intérprete de órdenes = programa interactivo que lee comandos del usuario y los traduce a llamadas al sistema
Algunos sistemas permiten usar distintos intérpretes de comandos
  Ejemplo: UNIX
Funciones soportadas más frecuentemente:
  Ejecución de programas con redirección de entrada y/o salida
  Ejecución en paralelo de procesos unidos por una tubería
  Ejecución de secuencias de comandos (scripts)
  …

## Slide 79: Conceptos básicos sobre Sistemas Operativos
Llamadas al sistema
Usuarios
Archivos
Intérprete de commandos
Interfaces gráficas de usuario

## Slide 80: Interfaces gráficas de usuario
GNOME
Explorer (Windows XP)
Interfaz gráfica de usuario (GUI) = intérprete de órdenes en modo gráfico
Suelen ofrecer API que permite su uso por parte de programas de usuario
Beryl
Aero (Windows Vista/7)
Notes: Las interfaces gráficas se basan en muy gran medida en el uso de dispositivos apuntadores, siendo el ratón el más comúnmente utilizado
Gracias a que ofrecen un API a las aplicaciones de usuario, éstas tienen un “Look and Feel” coherentes con el de la interfaz gráfica del SO

## Slide 81: Tema 1: Fundamentos
Sistema Operativo
Procesos e Hilos
Conceptos básicos sobre hardware
Conceptos básicos sobre Sistemas Operativos
Modelos de Diseño

## Slide 82: Modelos de Diseño
Modelo monolítico
Modelo en estratos
Modelo micronúcleo
Ejemplos de diseño

## Slide 83: Modelos de Diseño
Modelo monolítico
Modelo en estratos
Modelo micronúcleo
Ejemplos de diseño

## Slide 84: Modelo monolítico
Todo el sistema operativo se encuentra en un único espacio de memoria
Administración de Memoria
Gestor de Disco
rutina_auxiliar () {
…
}
planificador () {
…
}
rutina_servicio_interrupcion() {
…
}
Tabla de procesos
Administración de archivos
Tabla de archivos
Notes: Consecuencia:
  Cualquier rutina del sistema operativo puede invocar a cualquier otra rutina (mediante un CALL, dos primeros clicks), y
  Cualquier rutina del sistema operativo puede manipular directamente cualquier estructura de datos de cualquier módulo del sistema (dos siguientes clicks)

## Slide 85: Modelo monolítico
Estructura de un sistema monolítico
Despachador
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio N
Rutina Aux. 1
Rutina Aux. 2
Rutina Aux. 3
SSI Int.1
SSI Int.2
…
…
…
Notes: Módulo despachador (dispatcher): Es el punto de entrada al sistema operativo. Determina la causa que ha provocado su ejecución y seleccionar la rutina de servicio que debe atenderla. Dicho punto de entrada es una rutina a la que transfiere el control cada vez que:
  Un proceso hace una llamada al sistema
  Un proceso de usuario ejecuta una instrucción prohibida, o se produce cualquier otro fallo de protección.
Rutinas de servicio: son las rutinas que implementan cada uno de los servicios del sistema operativo.
Rutinas auxiliares: son rutinas que se encargan de tareas auxiliares y que pueden ser de utilidad para cualquier otra rutina (de servicio o auxiliar) del sistema operativo
En paralelo con esto, se pueden ejecutar una serie de rutinas de interrupción invocadas directamente por el hardware, dedicadas normalmente a la gestión de dispositivos.

## Slide 86: Modelo monolítico
Ventajas:
  Eficiencia en tiempo de ejecución
  Eficiencia en ocupación de memoria
Inconvenientes:
  Dificultad de depuración
  Complejidad y dificultad mantenimiento
Ejemplos de sistemas monolíticos:
  Linux y la mayoría de Unix, a excepción al menos de Solaris
  Versiones de Windows anteriores a Windows NT

## Slide 87: Modelos de Diseño
Modelo monolítico
Modelo en estratos
Modelo micronúcleo
Ejemplos de diseño

## Slide 88: Modelo en estratos
Idea: colocando una capa de software sobre el hardware conseguimos una máquina ampliada
Podemos construir un sistema colocando sucesivas capas una encima de otra
Hardware
Capa 0: Planificación
Capa 1: Gestión de la memoria
Capa 2: Comunicación proceso-consola
Capa 3: Gestión de entrada-salida
Proceso de usuario
Notes: La ilustración representa la organización del sistema operativo THE, construido por Djikstra en 1968
Capa 0: proporciona hardware multiprogramado
Capa 1: dota a cada proceso de su propio espacio de memoria
Capa 2: cada proceso tiene además su propia consola virtual
Capa 3: cada proceso tiene además posibilidad de usar entrada/salida sobre dispositivos que pueden ser compartidos o asignados en exclusividad
Sobre esta interfaz, ya se pueden colocar los procesos de usuario

## Slide 89: Modelo en estratos
Ventajas:
  Gracias a la modularidad, sistema más fácil de depurar y mantener
Inconvenientes:
  Al ser las capas cajas negras, se pierde la posibilidad de compartir código y datos entre distintas capas
Ejemplo de sistemas en estratos:
  Multics
  OS/2

## Slide 90: Modelos de Diseño
Modelo monolítico
Modelo en estratos
Modelo micronúcleo
Ejemplos de diseño

## Slide 91: Modelo Micronúcleo
Parte más compleja de un sistema operativo: el núcleo
Idea: hagamos un núcleo tan simple como sea posible
  Saquemos fuera de él toda la funcionalidad posible
  Funcionalidad sacada del núcleo: se implementa mediante procesos externos
Núcleo mínimo:
  Multiprogramación
  Comunicación entre procesos
  Atención de interrupciones
Hardware
Micronúcleo
Administrador Archivos
Administrador Memoria
Gestor de Disco
Proceso de Usuario
…
Notes: El micronúcleo proporciona la infraestructura mínima necesaria para que el resto de los componentes del sistema se implementen como procesos separados.
Estos procesos se ejecutan con total aislamiento entre sí la única forma de interacción entre estos es mediante los mecanismos de comunicación entre procesos establecidos por el núcleo del sistema.
La principal característica de este sistema es el AISLAMIENTO (último click) entre los componentes del sistema operativo

## Slide 92: Modelo Micronúcleo
Ventajas:
  Facilidad de depuración
  Robustez
  Flexibilidad
  Fácil adaptación a sistemas distribuidos
Inconvenientes:
  Sistemas más lentos
  Requieren más memoria

## Slide 93: Modelos de Diseño
Modelo monolítico
Modelo en estratos
Modelo micronúcleo
Ejemplos de diseño

## Slide 94: Ejemplos: LINUX
Al igual que demás sistemas Unix, consta de:
  Núcleo
  Librerías del sistema
  Utilidades del sistema
Núcleo
Bibliotecas del sistema
Utilidades del Sistema
Procesos de usuario
Notes: Núcleo
  gestión y planificación de procesos
  comunicación entre procesos
  gestión de dispositivos
  administración de memoria
  administración de archivos
  …
Bibliotecas del sistema
  definen un conjunto estándar de funciones a través de las cuales las aplicaciones pueden interactuar con el núcleo
  implementan gran parte de la funcionalidad del sistema operativo que no necesita todos los privilegios del núcleo.
Las utilidades del sistema son programas que realizan tareas de uso y administración; ls, cp, su, o lpd son ejemplos de este tipo de herramientas.

## Slide 95: Ejemplos: LINUX
Núcleo monolítico
Problema: dificultad de mantenimiento
  ¡Muchas personas trabajan en núcleo de Linux!
Solución: módulos cargables
  Enlace dinámico
  Módulos apilables
El núcleo gestiona dependencias entre módulos
  Tiene en cuenta dichas dependencias al cargar/descargar
  Esto facilita compartir código entre componentes de manera ordenada
A
B
C
D
E
Notes: Si cargamos un módulo A que depende de un módulo B y C que no estén cargados (click), dichos módulos se cargan automáticamente al cargar A.
Si a continuación se carga un módulo D (click) que dependa de C y E, C no se volverá a cargar, con lo que sólo se cargará D y E
Si ahora se descarga A (click) se descargará B, pero no C pues está todavía en uso por D
Será cuando D se descargue (click) cuando se descargue E y también C, pues ya no hará falta

## Slide 96: Ejemplos: LINUX
Se suelen cargar como módulos
  Gestores de dispositivos
  Sistemas de archivos
  …
Procesos de usuario pueden cargar/descargar módulos:
  insprobe: carga un módulo en el núcleo
  rmmod: elimina un módulo del núcleo
  modprobe: gestión de módulos
Linux Kernel Development, 2ª Edición
Robert Love
Novel Press

## Slide 97: Ejemplos: Windows
Combina modelos micronúcleo y monolítico
Procesos de Servicios
Aplicaciones de usuario
Librerías del sistema (DLL’s)
Subsistemas de entorno
Procesos de Soporte del Sistema
Hardware Abstraction Layer (HAL)
Kernel
Gestores de Dispositivos
Executive
Interfaz Gráfica de Usuario
Modo usuario
Modo núcleo
Windows Internals, 6th Edition
Mark E. Russinovich, David A. Solomon
Microsoft Press
Notes: Micronúcleo: parte de la funcionalidad implementada como servicios (procesos ajenos al núcleo)
Monolítico:
  integra gestores de dispositivo en núcleo
  GUI en modo supervisor
Procesos de Servicios:
  Gestionan servicios de la interfaz de programación Win32:
    cola de impresión
    cliente DHCP
    cliente DNS, etcétera
  Muchas aplicaciones, como SQL Server, Microsoft Exchange Server, etc. incluyen componentes que se ejecutan como servicios.
  La ejecución de estos procesos (cuándo comienzan a ejecutarse y cuándo se detienen) la gestiona un proceso especial llamado service control manager.
Procesos de soporte del sistema:
  Se diferencian de los procesos de servicios en que no son iniciados por el service control manager.
  son por ejemplo el proceso de login o el gestor de sesiones.
Aplicaciones de usuario
  pueden ser de cinco tipos, en función del API que empleen:
    aplicaciones Win32
    Windows 3.1
    MS-DOS
    POSIX
    OS/2 1.2.
Subsistemas de entorno
  hacen de interfaz entre las aplicaciones de usuario y el sistema, ocultando la interfaz nativa
  Concretamente, Windows 2000 implementa de fábrica las interfaces Win32 (común a todos los sistemas Windows), POSIX y OS/2.
Librerías del Sistema (DLL’s)
  Las aplicaciones de usuario no llaman directamente a los servicios nativos del API, en su lugar lo hacen a través de una o más librerías de enlace dinámico (DLL) que proporciona el sistema.
Executive:
  Servicios básicos del sistema operativo, lo que incluye gestión de memoria, gestión de hilos y procesos, seguridad, entrada/salida y comunicación entre procesos.
Kernel:
  funciones de más bajo nivel, tales como planificación de hilos, atención de excepciones e interrupciones, y sincronización entre procesadores (pues Windows 2000 soporta multiprocesamiento simétrico)
  también proporciona un conjunto de rutinas y objetos básicos que emplea el Executive para implementar construcciones de más alto nivel.
Gestores de Dispositivos:
  gestores de dispositivos hardware de entrada/salida
  administradores de los distintos sistemas de archivos soportados
  gestores de red.
El Hardware Abstraction Layer (HAL)
  aísla al Kernel, a los gestores de dispositivos y al resto de Windows 2000 de detalles específicos del hardware.
La Interfaz Gráfica de Usuario
  implementa las funciones del entorno gráfico tales como ventanas, controles, cursores, mapas de bits, etc.

## Slide 98: ¡Gracias!